## Slide 1
Contrôles en stérilisation
de la fonctionnalité des optiques rigides et câbles de lumière
Mélanie BOMBAIL, Centre Hospitalier Henri Duffaut – Avignon
Emeline BLANC, Hospices Civils de Lyon
Stéphane CORVAISIER, Hospices Civils de Lyon

## Slide 2
GENERALITES : structure des optiques

## Slide 3: Structure des optiques Transmission de l’image
7-10 oct. 2015
Bloc optique
Lentilles de verre « barreau » séparées par des entretoises
Fibres de verre organisées
Objectif
Plusieurs lentilles : création de l’image, définition de l’angle
et du champ de vision
Oculaire
Lentille : grossissement de l’image
Diaphragme de champ : contraction de l’image, bords nets

## Slide 4: Structure des optiques Transmission de la lumière
7-10 oct. 2015
Système de transmission de la lumière
Fibres de verre désorganisées
Séparées et montées à la main en faisceau
Insérées sur un périmètre plus ou moins étendu
Cercle complet
Plusieurs croissants
Un seul croissant

## Slide 5
GENERALITES : structure des câbles de lumière
Connectique source
Connectique optique
Fibres de verres
Gaine plastique
Tissage en fils
de soie
Ressort

## Slide 6
GENERALITES : contrôle des optiques
Intégrité de la gaine externe
Image à l’œil nu
État des fibres de lumière (connecteur)
État des fibres de lumière (distal)

## Slide 7
GENERALITES: contrôle des câbles
Intégrité de la gaine
Intégrité des fibres de lumière

## Slide 8
PROBLEMATIQUE
Contrôles non adaptés car visuels
Environnement chirurgical non pris en compte
Recherche de dispositifs permettant la réalisation de contrôles objectifs
   harmonisation des critères de conformité

## Slide 9
ETUDE COMPARATIVE: dispositifs testés
pour l’évaluation de la quantité de lumière émise
 transmission lumineuse
Luxmètre : optiques et câbles
Contrôleur analogique : câbles
pour l’évaluation de la qualité de l’image
 structure interne
  Loupe grossissante : optiques
  Contrôleur cylindrique : optiques

## Slide 10
pour l’évaluation de la quantité de lumière émise
 transmission lumineuse
Luxmètre : optiques et câbles
Contrôleur analogique : câbles
pour l’évaluation de la qualité de l’image
 structure interne
  Loupe grossissante : optiques
  Contrôleur cylindrique : optiques
ETUDE COMPARATIVE: dispositifs testés

## Slide 11: Luxmètre : contrôle des optiques et des câbles
7-10 oct. 2015
Paramètre estimé : transmission lumineuse (%)
    Mesure objective
    Valeur limite : TL >65 % optique et TL > 60 % câble
Blanc avec matériel neuf
Nb de lux dispositif à contrôler
Nb de lux dispositif neuf
Transmission de la lumière
TL (%) =

## Slide 12: Contrôleur analogique de câble
7-10 oct. 2015
Transmission de la lumière
  Paramètre estimé : transmission lumineuse (%)
    Mesure objective
    Valeur limite : TL > 75 %
    Affichage de TL (%) + diagnostic
  Pas de nécessité de blanc
LED = Emission de lumière
Cellule photosensible = réception
de la lumière émise par la LED

## Slide 13
ETUDE COMPARATIVE: dispositifs testés
pour l’évaluation de la quantité de lumière émise
 transmission lumineuse
Luxmètre : optiques et câbles
Contrôleur analogique : câbles
pour l’évaluation de la qualité de l’image
 structure interne
  Loupe grossissante : optiques
  Contrôleur cylindrique : optiques

## Slide 14: Loupe : contrôle des optiques
7-10 oct. 2015
Transmission de l’image
Grossissement x 10
Observations
sur des optiques endommagées
Lentille brisée
Débris de verre
Paramètre évalué : Structure interne et extrémités
  Observation subjective

## Slide 15: Contrôleur cylindrique pour optique
7-10 oct. 2015
Transmission de l’image
Tube contenant:
une paire de lentilles et une lentille achromatique
déplacement de l’optique par translation
Paramètre évalué : Structure interne et extrémités
  Observation subjective

## Slide 16
Dispositifs évaluant la quantité de lumière transmise :
  Comparaison des techniques sur 2 échantillons différents
    Luxmètre (optiques et câbles)
    Contrôleur analogique (câbles)
Dispositifs évaluant la qualité de l’image observée :
  Comparaison sur un même échantillon
    Œil nu
    Loupe
    Contrôleur cylindrique
ETUDE COMPARATIVE: méthodologie des essais
    avec comparaison au ressenti du chirurgien

## Slide 17
Dispositifs évaluant la quantité de lumière transmise :
  Comparaison des techniques sur 2 échantillons différents
    Luxmètre (optiques et câbles)
    Contrôleur analogique (câbles)
Dispositifs évaluant la qualité de l’image observée :
  Comparaison sur un même échantillon
    Œil nu
    Loupe
    Contrôleur cylindrique
ETUDE COMPARATIVE: méthodologie des essais
    avec comparaison au ressenti du chirurgien

## Slide 18
7-10 oct. 2015
Dispositif de contrôle | Dispositif Contrôlé | Echantillon | Nombre de dispositifs réceptionnés | Nombre de dispositifs testés * | Conformes (sur total testé) | Non conformes (sur total testé) | Temps estimé | Manipulations des optiques ou câbles | Blanc nécessaire | Calculs nécessaires | Paramètre observé
luxmètre | optique (fibres de lumière) | A | 46 | 34 (73,9 %) | 10 (29%) | 24 (71 %) | < 5 min | nombreuses | oui | oui | Objectif TL >65 %
luxmètre | câble (fibres de lumière) | A | 41 | 39 (95,1 %) | 19 (49 %) | 20 (51 %) | < 5 min | nombreuses | oui | oui | Objectif TL >60 %
contrôleur analogique | câble (fibres de lumière) | B | 45 | 20 (44 %) | 11 (55 %) | 9 (45 %) | < 10 s | 1 | non | non | Objectif TL >75 %
Comparaison de la technique
Résultats : Luxmètre VS contrôleur analogique Estimation de la transmission lumineuse (TL) sur des échantillons différents
Contrôleur analogique de câble : utilisation simple et rapide, diagnostic direct
Luxmètre : manipulations à risques, chronophage, imprécis (nombreux raccords)

## Slide 19
7-10 oct. 2015
Valeur limite définie : TL = 65 %
Résultats Comparaison de la transmission lumineuse de l’optique
au ressenti du chirurgien (Bloc Urologie CHLS, Pr A Ruffion)
Chart: 
| Très bonne | Bonne | Moyenne | Mauvaise | Très mauvaise
Conforme | 30 | 25 | 100 | 100
Non conforme | 71 | 75 | 100
Observation du chirurgien
Transmission Lumineuse de l’optique : paramètre adéquat ?
NON, Paramètre objectif mais insuffisant
Transmission lumineuse non corrélée au ressenti du chirurgien
Structure des optiques :  ne prend pas en compte le système de transmission de l’image
À mettre en relation avec le type de cavité explorée
TL non adaptée au contrôle des optiques
 Adaptée au contrôle des câbles

## Slide 20
Dispositifs évaluant la quantité de lumière transmise :
  Comparaison des techniques sur 2 échantillons différents
    Luxmètre (optiques et câbles)
    Contrôleur analogique (câbles)
Dispositifs évaluant la qualité de l’image observée :
  Comparaison sur un même échantillon
    Œil nu
    Loupe
    Contrôleur cylindrique
ETUDE COMPARATIVE: méthodologie des essais
    avec comparaison au ressenti du chirurgien

## Slide 21
7-10 oct. 2015
Comparaison de la technique et de la performance de la technique
Dispositif de contrôle
Contrôle
Echantillon
Nombre de dispositifs réceptionnés
Nombre de dispositifs testables *
Nombre de dispositifs testés
Optiques nettes
Optiques avec défauts observés
Temps estimé
Manipulations des optiques
ou câbles
Paramètre observé
œil nu
système de transmission de l’image
C
102
102 (100 %)
95
24 (25 %)
71 (75 %)
quelques secondes
1
Subjectif
102 (100 %)
loupe
15 (16 %)
80 (84 %)
quelques secondes
1
Subjectif
contrôleur cylindrique
95 (93 %)
14 (15 %)
81 (85 %)
quelques secondes
nombreuses
Subjectif
Comparaison de la technique
Résultats Évaluation du système de transmission de l’image sur un même échantillon Œil nu VS Loupe VS Contrôleur cylindrique
Loupe : utilisation simple, pas de limite concernant la forme de l’optique
Contrôleur cylindrique : manipulation à risque pour bénéfice réel faible, limité par les optiques avec renvoi d’angle ou de petite longueur

## Slide 22: Résultats Évaluation du système de transmission de l’image sur un même échantillon Œil nu VS Loupe VS Contrôleur cylindrique
7-10 oct. 2015
Comparaison de la performance
Contrôleur cylindrique
 Diagnostic du défaut plus précis dans 54 % (versus œil nu ou loupe)
Gain réel uniquement dans 6 % des cas, Dans les autres cas, il est possible de déterminer si le problème est interne ou externe à l’œil nu ou à la loupe
Comparaison de la technique et de la performance de la technique
Chart: Répartition des optiques contrôlées (n = 95)
| Défauts détectés par la loupe et le contrôleur cylindrique | Défauts détectés par le contrôleur cylidnrique seul | Défauts détectés par la loupe seule | Optiques sans défaut détecté
 | 77 | 8 | 7 | 7

## Slide 23: Résultats Comparaison de la structure interne à la qualité de l’image
7-10 oct. 2015
Un ou plusieurs défauts identifiés : 83 %
(loupe + contrôleur cylindrique)
Absence d’anomalies révélées 4%
Etat de la structure interne:
paramètre adéquat?
NON  Optiques nettes à l’œil nu mais avec défauts internes
Subjectif  Image non satisfaisante mais pas de défauts retrouvés
Mais seul contrôle existant pour l’instant…
Chart: Détection de défauts sur les optiques nettes à l'oeil nu (n = 24)
| Défauts détectés par la loupe et le contrôleur cylindrique | Défauts détectés par la loupe seule | Optiques sans défaut détecté
 | 71 | 12 | 17
Chart: Détection de défauts sur les optiques problématiques à l'oeil nu (n = 71)
| Défauts détectés par la loupe et le contrôleur cylindrique | Défauts détectés par le contrôleur cylidnrique seul | Défauts détectés par la loupe seule | Optiques sans défaut détecté
 | 79 | 11 | 6 | 4

## Slide 24
CONCLUSION
Contrôles les plus adaptés en routine :
 Proposition d’arbres décisionnels de prise en charge intégrant ces 2 dispositifs
Contrôleur analogique (câble) : objectivité
Loupe (optique): confirmation du ressenti et diagnostic
Œil nu à 5 mm (optique)
  Indications à l’utilisateur sur l’état des optiques et câbles
  Image observée au bloc =
seul élément déterminant la fonctionnalité

## Slide 25
7-10 oct. 2015
PROPOSITION D’ARBRE DECISIONNEL : CABLES DE LUMIERE

## Slide 26
CONCLUSION
Dispositif automatisé s’affranchissant du contrôle à l’œil nu (ScopeControl® - Doviteq )
Vidéolaparoscopes avec capteurs CCD intégrés
Évolution des contrôles

## Slide 27: Merci de votre attention
7-10 oct. 2015